## Slide 1: 과제중심수업#2
2018053427 경영학부 신하영
2019081367 ict융합학부 이영찬
2019028259 ict융합학부 이현준
2021090482 ict융합학부 박희웅
2021093581 ict융합학부 임동희
스마트센서와 액츄에이터
Smart Sensors and Actuators

## Slide 2
Ⅰ. 1단계 과제
1단계 과제 시연 영상
과제 핵심
코드 리뷰
Ⅱ. 2단계 과제
2단계 과제 시연 영상
과제 핵심
코드 리뷰
목 차
목 차

## Slide 3: 1) 1단계 과제 시연 영상(5배속)
Smart Sensors and Actuators
Ⅰ. 1단계 과제

## Slide 4: 1) 1단계 과제 지도출력 & 점수출력
Smart Sensors and Actuators
Ⅰ. 1단계 과제
Notes: 어때요 점수 잘 나오쥬? ㅎ 하면서 넘기기

## Slide 5: 2) 과제 핵심
Smart Sensors and Actuators
Ⅰ. 1단계 과제
0 | 1 | -1 | 0
-1 | 0 | -1 | 0
1 | 0 | -1 | 1
1 | 0 | -1 | 0
S[][] – 패치 자리 점수
0 | 1 | 0 | 0
-1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1
dt[][] – 최대 점수 해
0 | 1 | 0 | 0
-1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1
dt[][] – 최대 점수 경로
출발
도착
이동
출발
이동
도착
점화식) dt[a][b] = max(dt[a-1][b], dt[a][b-1]) + (a, b)의 패치 수
Notes: 1단계 과제 문제 핵심은 최대점수탐색이다.
컬러들을 다 인식하고 이동점까지 이동한 뒤에 출발지점까지 가는 것에 대해
테이블의 값을 직접 이동하면서 위쪽 혹은 왼쪽으로 이동할 때, 더 큰 값으로 이동하면 된다.
만약 두 값이 같다면 어느 방향으로 이동해도 관계 없다.
다이나믹 프로그래밍을 이용한 점화식은 다음과 같다
관계식) dt[a][b] = max(dt[a-1][b], dt[a][b-1]) + (a, b)의 패치 수

## Slide 6
Smart Sensors and Actuators
전처리문, 전역변수, colorSearchTurn
Ⅰ. 1단계 과제 – 3) 코드리뷰
 | 코드 설명
전역변수 | nMotorSpeedSetting = 지정 모터값, vertex = 교차점 인식 위한 변수(0 → 교차점X, 1 → 교차점O), count = 교차점 카운트, 열의 수를 의미함 , val = 1센서 라인 트레이싱을 위해 지정 모터값에서 뺄 변수, color = 컬러값 저장 변수, init = 첫 번째 지점 인식 위한 변수(0 → 첫 번째 지점, 1 → 그 외의 지점들)
colorSearchTurn() | 색깔을 제대로 인식하지 못하는 문제가 발생 → 격자마다 살짝 오른쪽으로 포인트 턴을 줘서 색을 제대로 인식하고 넘어가게 설정

## Slide 7
Smart Sensors and Actuators
patchSave
Ⅰ. 1단계 과제 – 3) 코드리뷰
줄번호 | 코드 설명
25 ~ 75 | 패치 색상을 인식하여 각 격자 장소에 있는 컬러값에 맞게 S배열에 가중치를 저장하는 함수이다. 노란색 격자점 → 0, 빨간색 격자점 → 1, 초록색 격자점 → -1
33 | Init 변수를 0으로 줘서 맨 처음 지점에 노란색 가중치를 S[0][0]에 저장할 수 있게 한다.
39 ~ 55 | 0행, 2행일 경우 각 색을 인식하고 그에 맞는 가중치를 저장
57 ~ 75 | 위와 내용 동일, 그러나 1행, 3행일 경우 로봇의 진행 방향이 다르기 때문에 S[row][4-count]에 가중치를 저장해야 한다.

## Slide 8
Smart Sensors and Actuators
go
Ⅰ. 1단계 과제 – 3) 코드리뷰
줄번호 | 코드 설명
79 ~ 89 | 1센서 라인 트레이싱을 위해 nMotorSpeedSetting에서 가감할 모터 변수를 5로 지정, c2센서로 1라인 트레이싱
91 ~ 126 | 교차점 인식. c1와 c3 컬러센서 사용, 방향에 따른 적절한 컬러센서 사용을 위해 행마다 경우를 나눔 각 해당 행에 맞게 c1¦¦c3센서가 노란색을 인식 & 열이 4가 아니라면 교차로라는 것 → vertex 업데이트를 함으로 교차로 인식했다는 것을 체크한다.
줄번호 | 코드 설명
128 ~ 148 | Vertex = 0 → 교차로 X, vertex = 1 → 교차로 각 행에서 격자 지점 인식 잘 할 수 있게 colorSearchTurn함수 호출 0행 2행에서 1센서 라인트레이싱하는데 각도 조정을 위해 왼쪽으로 살짝 포인트턴을 주었다. 격자 지점 인식하면 patchSave함수를 호출하여 S배열에 가중치를 저장한다.

## Slide 9
Smart Sensors and Actuators
go_nosave
Ⅰ. 1단계 과제 – 3) 코드리뷰
: 각 격자를 확인한 상태에서 단지 움직이기 위해 go()함수를 사용하면 불필요하게 패치를 저장
→ 도착점에서 이동점으로 움직일 때 patchSave를 하지 않으며 라인 트레이싱을 하기 위한 함수

## Slide 10
Smart Sensors and Actuators
turnLeft, turnRight, goUp, goLeft
Ⅰ. 1단계 과제 – 3) 코드리뷰
turnLeft() :
왼쪽으로 포인트 턴 함수
turnRight() :
오른쪽으로 포인트 턴 함수
goUp() :
최고 점수 & 최단 경로로
주행하는 과정에서 행 방향으로 로봇 -1칸 이동
(위쪽 이동)
goLeft() :
최고 점수 & 최단 경로로
주행하는 과정에서 열 방향으로 로봇이 -1칸 이동
(왼쪽 이동)
Notes: 3. 최단 경로로 주행하는 과정에서 열 방향으로 로봇이 1칸 이동하는 함수(왼쪽으로 이동)
로봇 행 방향으로 향하고 있기 때문에 우회전 하여 로봇의 방향을 전환
Count가 0이 아니면 한 칸 이동 진행 후, 행 방향으로의 움직임을 위해 다시 방향을 전환시키기 위해 좌회전을 함
4. 최단 경로로 주행하는 과정에서 행 방향으로 로봇 1칸 이동하는 함수(위쪽으로 이동)
Count 가 0이 아니면 go_nosave호출하여 count가 0일때까지 가고 while문 탈출

## Slide 11
Smart Sensors and Actuators
printMap, printScoreMap
Ⅰ. 1단계 과제 – 3) 코드리뷰
줄번호 | 코드 설명
378 ~ 407 | S배열에 저장한 패치 가중치를 이용하여 출력할 새 배열을 만드는 함수
381 ~ 398 | 출력 배열을 선언한 후, 빨강 → 1 → 0, 초록 → -1 → X, 노랑 → 0 → + 저장
399 ~ 407 | 2차원 배열 초기화 코드
409 ~ 419 | 최대 점수 계산 배열 출력 함수

## Slide 12
Smart Sensors and Actuators
completeSearch
Ⅰ. 1단계 과제 – 3) 코드리뷰
줄번호 | 코드 설명
302 ~ 376 | 출발점에서 도착점까지 그래프를 전체 탐색하는 함수이다. 행의 끝에 도달했을 때, 행 번호에 따라 우회전 및 좌회전을 시키고, patchSave()함수를 호출해 격자점에 있는 패치 컬러를 S배열에 저장한다.
307 ~ 330 | Go()함수에서 이동하면서 격자점 count가 1씩 늘어남. 3번째 count에 도달했을 때(행의 끝에 도달했을 때) 3번째 행이면 즉시 함수를 중지한다. 0행이면 우회전을, 1행이면 좌회전을 시키고 행을 하나 늘려 업데이트 한다.
줄번호 | 코드 설명
332 ~ 371 | 0행, 2행일 때, 다음 행을 이동하기 위해 c1컬러센서가 하얀색을 인식하고 있는 동안 1 라인트레이싱을 하는 go()함수를 호출한다. 패치색을 잘 인식하기 위한 colorSearchTurn()함수를 호출하고, patchSave()함수를 호출해 패치 컬러 S배열에 저장한다. Row를 업데이트 한 상태 + 끝의 열에서 다시 그래프 주행을 위해, Row가 홀수이면 그 전과 반대로 turnleft, row가 짝수이면 turnright를 시켜준다.
Notes: 행의 끝에 도달했을 때, 행 번호에 따라 우회전 및 좌회전을 하게 된다.

## Slide 13
Smart Sensors and Actuators
stopMotor, movePoint
Ⅰ. 1단계 과제 – 3) 코드리뷰
줄번호 | 코드 설명
421 ~ 425 | 로봇 멈추기 위한 함수
427 ~ 443 | 도착점 ~ 이동점으로 이동하기 위한 함수 count가 3이 될 때 까지 go_nosave()함수를 호출시켜 이동시킨다.
출발
도착
이동

## Slide 14
Smart Sensors and Actuators
main(1)
Ⅰ. 1단계 과제 – 3) 코드리뷰
줄번호 | 코드 설명
454 | 행 우선 탐색 실시하기 위해 completeSearch()함수 호출
455 ~ 459 | 행 우선 탐색 후 이동점으로 이동하기 위해 왼쪽으로 두번 턴
464 | 이동점으로 이동하기 위해 movePoint() 함수 호출
467 | 행 우선 탐색으로 저장한 패치 위치 배열 출력 위해 printMap()함수 호출
줄번호 | 코드 설명
470 ~ 487 | 다이나믹 프로그래밍을 이용하여 이동점~출발점까지 모든 정점의 점수를 그 직전 정점의 점수와 합한 것 중 최대 점수만 저장 dt배열 -> 최대 패치 수 배열 S배열 -> 패치의 위치 저장 배열
474 | e → 행, f → 열, 0행 0열은 자기 자신이 최대 점수
475 | 0열은 직전 행 dt[-1][0]에 S배열의 현재 자리 점수를 더한 값
476 | 0행은 직전 열 dt[0][-1]에 S배열의 현재 자리 점수를 더한 값
477 ~ 485 | 이외에는 바로 이전 위치들의 값에서 Max값 비교 관계식) dt[a][b] = max(dt[a-1][b], dt[a][b-1]) + (a, b)의 패치 수
0 | 1 | -1 | 0
-1 | 0 | -1 | 0
1 | 0 | -1 | 1
1 | 0 | -1 | 0
S[][] – 패치 자리
0 | 1 | 0 | 0
-1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1
dt[][] – 최대 점수

## Slide 15
Smart Sensors and Actuators
main(1)
Ⅰ. 1단계 과제 – 3) 코드리뷰
줄번호 | 코드 설명
492 ~ 506 | 행이 0이 아니고 열이 0이 아닌 동안, 해당 값의 -1행에 있는 값(위쪽값)과 해당 값의 -1열에 있는 값(좌측값)과 비교 → 위쪽값이 크면 위쪽 이동 & 행 -1 저장 → 좌측값이 크면 좌측 이동 & 열 -1 저장
507 ~ 522 | 행이 0이면 더 이상 행 이동이 불가하므로 열이 0이 아닌 동안 왼쪽 이동 열이 0이면 더 이상 열 이동이 불가하므로 행이 0이 아닌 동안 위쪽 이동
0 | 1 | 0 | 0
-1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1
dt[][] – 최대 점수 경로
출발
도착
이동

## Slide 16: 1) 2단계 과제 시연 영상(5배속)
Smart Sensors and Actuators
Ⅱ. 2단계 과제

## Slide 17: 1) 2단계 과제 지도출력 & 점수출력
Smart Sensors and Actuators
Ⅱ. 2단계 과제

## Slide 18: 2) 과제 핵심
Smart Sensors and Actuators
Ⅱ. 2단계 과제
0 | 5 | 5 | -5 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 5
0 | -5 | -5 | -5 | -5
0 | 0 | 5 | 0 | 0
S[][] – 패치 자리
0 | 5 | 10 | 5 | 5
0 | 5 | 10 | 10 | 15
0 | 0 | 5 | 5 | 10
0 | 0 | 10 | 10 | 10
dt[][] – 최대 점수
S[][] – main()
출발
도착
이동
출발
이동
도착
10 | 10 | 10 | -5 | 0
0 | 0 | 10 | 10 | 10
0 | -5 | -5 | -5 | 10
0 | 0 | 5 | 0 | 10
Notes: 최대한 최단 경로로 모든 빨간색 패치를 획득할 것,
앞에 다이나믹 프로그램은 동일하니 제외

## Slide 19: 2) 과제 핵심
Smart Sensors and Actuators
Ⅱ. 2단계 과제
출발
이동
도착
재방문 기준 : 같은 좌표 2번 방문
①
②
①
②
Notes: 최대한 최단 경로로 모든 빨간색 패치를 획득할 것,
앞에 다이나믹 프로그램은 동일하니 제외

## Slide 20
Ⅱ. 2단계 과제 -3) 코드리뷰
turn, back, goRight, goDown
goRight() : 최대 점수&최단 경로로 주행하는 과정에서
행 방향으로 로봇 +1칸 이동
(오른쪽 이동)
goDown() : 최대 점수&최단 경로로 주행하는 과정에서
열 방향으로 로봇이 +1칸 이동
(아래쪽 이동)
turn() :유턴하는 함수
back() : 최대 점수 주행 시,
패치 인식의 정확도를 높이기 위해 뒤로 조금 이동
Notes: Turn()
유턴하는 함수, 기존 turnleft랑 turnright에는 약간씩의 직진이 포함되어있어서
유턴 과정에서 직진을 빼주기 위해 새로 만듦

## Slide 21
main함수(1)
Ⅱ. 2단계 과제 -3) 코드리뷰
줄번호 | 코드 설명
613 ~ 643 | 기존 S배열에서 경로를 10으로 바꿔 놓고, 10을 따라가는 과정에서 기존 경로 배열에 나와있는 빨간색 패치를 찍턴하는 방식으로 길을 찾아가는 알고리즘
S[][] – main()
출발
도착
이동
0 | 5 | 10 | 5 | 5
0 | 5 | 10 | 10 | 15
0 | 0 | 5 | 5 | 10
0 | 0 | 10 | 10 | 10
dt[][] – 최대 점수
10 | 10 | 10 | -5 | 0
0 | 0 | 10 | 10 | 10
0 | -5 | -5 | -5 | 10
0 | 0 | 5 | 0 | 10

## Slide 22
main함수 (2)
Ⅱ. 2단계 과제 -3) 코드리뷰
줄번호 | 코드 설명
649 ~ 694 | 1칸 내지 2칸 범위에 빨간 패치가 있는 경우에 찍고 다시 돌아오는 재방문
651 ~ 694 | 첫번째 if 문: 한 칸 내에 빨간 패치가 있는지 위, 왼쪽 순서로 판단, 한 칸 내에 빨간 패치가 있다면 찍고 다시 돌아왔을 때 +3점(+5-2)
667 ~ 694 | 두번째 if 문 : 두 칸 내에 빨간 패치가 있는지 위, 왼쪽 순서로 판단, 두 칸 내에 빨간 패치가 있다면 찍고 다시 돌아왔을 때 +1점(+5-4)
S[][] – main()
출발
도착
이동
10 | 10 | 10 | -5 | 0
0 | 0 | 10 | 10 | 10
0 | -5 | -5 | -5 | 10
0 | 0 | 5 | 0 | 10

## Slide 23
main함수 (3)
Ⅱ. 2단계 과제 -3) 코드리뷰
줄번호 | 코드 설명
695 ~ 707 | 행이 0이 아니고 열이 0이 아닌 동안, 해당 값의 -1행에 있는 값(위쪽값)과 해당 값의 -1열에 있는 값(좌측값)과 비교 → 위쪽값이 크면 위쪽 이동 & 행 -1 저장 & 최대 점수 저장 자리에 -1 → 좌측값이 크면 좌측 이동 & 열 -1 저장 & 최대 점수 저장 자리에 -1
708 ~ 725 | 행이 0이면 더 이상 행 이동이 불가하므로 열이 0이 아닌 동안 왼쪽 이동 열이 0이면 더 이상 열 이동이 불가하므로 행이 0이 아닌 동안 위쪽 이동

## Slide 24: Thank you for listening!